## Slide 1
棚板の形とたわみ
木材及び木質材料学 第1回・オンデマンド試作
W01-P01
同じ材料でも、形と支え方で変形は変わる
1 ばねのフックの法則を思い出す
2 棒の変形から、ヤング率 E を確かめる
3 棚板の形・長さと、たわみを比べる
資料とメモを用意してください。途中に短い問いと休憩があります。
第1回 20～25枚目の一節を使った試作です。

## Slide 2
復習：ばねのフックの法則
木材及び木質材料学 第1回
2
F = kx
F：ばねを引く力 / N
x：元の長さからの伸び / mm
k：ばね定数 / (N/mm)
伸びに比例して、必要な力が増す
x = F/k
Chart: 力 F / N
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
k = 10 N/mm | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
k = 20 N/mm | 0 | 20 | 40 | 60 | 80
同じ力なら、k が大きいほど伸びは小さい

## Slide 3
復習：棒の変形とヤング率 E
木材及び木質材料学 第1回
3
応力 σ = F/A
ひずみ ε = Δl/l
フックの法則 σ = Eε
F/A = E(Δl/l)
Δl = Fl/(EA)
棒全体のばね定数は k = EA/l
Chart: 応力 σ / MPa
| 0 | 0.0005 | 0.001 | 0.0015 | 0.002
E = 5,000 MPa | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10
E = 10,000 MPa | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
E：同じ応力に対する、変形しにくさ
単位は MPa（= N/mm²）

## Slide 4
同じ断面積の棚板：高さを変えると？
木材及び木質材料学 第1回
4
同じ材料・同じ長さ・同じ荷重・同じ支え方
幅40 mm、高さ10 mm
幅20 mm、高さ20 mm
断面積は、どちらも400 mm²。たわみは同じだろうか？
断面の水平な図心軸について比べる。E が同じという仮定も確認する
Notes: W01-P04｜第1回 v6 22枚目に対応。数式とグラフは同一の弾性モデル。参照：Wood Handbook 2021 第9章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62251

## Slide 5
短い休憩
木材及び木質材料学 第1回・オンデマンド試作
W01-P05
画面から目を離し、姿勢を変えましょう
肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。
再開したら、同じ断面積の棚板を式で比べます。

## Slide 6
単純支持ばりの中央たわみ
木材及び木質材料学 第1回
6
中央に力 F を加える。δ は中央が下がる量
F
L：支点間距離
δ
b
h
I = bh³/12 = Ah²/12
δ = FL³/(48EI)
F：N、L：mm、E：N/mm²、I：mm⁴ → δ：mm
同じ断面積 A で高さ2倍なら、I は4倍、δ は1/4
単純支持・一定断面・小さな変形の弾性範囲

## Slide 7
同じ断面積で比べる、荷重とたわみ
木材及び木質材料学 第1回
7
計算条件：E = 10,000 MPa、L = 600 mm、中央集中荷重・単純支持
Chart: 中央たわみ δ / mm
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
幅40 × 高さ10 mm | 0 | 0.675 | 1.35 | 2.025 | 2.7 | 3.375 | 4.05 | 4.725 | 5.4
幅20 × 高さ20 mm | 0 | 0.16875 | 0.3375 | 0.50625 | 0.675 | 0.84375 | 1.0125 | 1.1812 | 1.35
F = 20 N のとき
b × h mm | I mm⁴ | δ mm
40 × 10 | 3.33×10³ | 2.700
20 × 20 | 1.33×10⁴ | 0.675
I が4倍なので
たわみは 1/4
δ は F に比例。傾きは L³/(48EI)

## Slide 8
支点間距離と E による、たわみの変化
木材及び木質材料学 第1回
8
共通条件：F = 20 N、幅40 mm × 高さ10 mm、中央集中荷重・単純支持
E = 10,000 MPa で、L を変える
L = 600 mm で、E を変える
Chart: 中央たわみ δ / mm
| 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900
δ = FL³/(48EI) | 0.3375 | 0.4096 | 0.4913 | 0.5832 | 0.6859 | 0.8 | 0.9261 | 1.0648 | 1.2167 | 1.3824 | 1.5625 | 1.7576 | 1.9683 | 2.1952 | 2.4389 | 2.7 | 2.9791 | 3.2768 | 3.5937 | 3.9304 | 4.2875 | 4.6656 | 5.0653 | 5.4872 | 5.9319 | 6.4 | 6.8921 | 7.4088 | 7.9507 | 8.5184 | 9.1125
Chart: 中央たわみ δ / mm
| 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 8400 | 8800 | 9200 | 9600 | 10000 | 10400 | 10800 | 11200 | 11600 | 12000 | 12400 | 12800 | 13200 | 13600 | 14000 | 14400 | 14800 | 15200 | 15600 | 16000
δ = FL³/(48EI) | 6.75 | 6.1364 | 5.625 | 5.1923 | 4.8214 | 4.5 | 4.2188 | 3.9706 | 3.75 | 3.5526 | 3.375 | 3.2143 | 3.0682 | 2.9348 | 2.8125 | 2.7 | 2.5962 | 2.5 | 2.4107 | 2.3276 | 2.25 | 2.1774 | 2.1094 | 2.0455 | 1.9853 | 1.9286 | 1.875 | 1.8243 | 1.7763 | 1.7308 | 1.6875
δ ∝ L³ L を2倍にすると8倍
δ ∝ 1/E E を2倍にすると1/2

## Slide 9
棚板のたわみを、条件から説明する
木材及び木質材料学 第1回・オンデマンド試作
W01-P09
δ = FL³/(48EI) I = bh³/12
F を2倍
δ は2倍
L を2倍
δ は8倍
E を2倍
δ は1/2
同じ A で h を2倍
I は4倍、δ は1/4
他の条件をそろえた、弾性範囲・単純支持・中央集中荷重での比較
何をそろえ、何を変え、何を根拠にしたか、説明し直しましょう。