## Slide 1
第4回 主要構成成分
木材及び木質材料学 第4回
1
木材の化学：主要構成成分
セルロース・ヘミセルロース・リグニンの役割と配置を、前回の細胞壁構造に対応させる。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第4回
2
細胞壁には層と微細な配向がある
今日は、層の名前に成分を対応させる
反応式より、役割と物性へのつながりを学ぶ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第4回
3
セルロース：グルコースが長く連なった、主に直鎖状の多糖
長い分子鎖が集合して、ミクロフィブリルを形成する
細胞壁のOH基などに水が相互作用し、吸湿や膨潤が生じる
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 4
主要三成分の化学的な違い
木材及び木質材料学 第4回
4
セルロース：グルコースが長く連なった、主に直鎖状の多糖
ヘミセルロース：複数種類の糖からなる、分岐をもつ多糖の総称
リグニン：芳香族の構造をもつ、複雑な高分子
三成分は細胞壁の中で組み合わさり、木材を支える
抽出成分と無機分も含まれ、色・におい・耐久性などに関わる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 5
細胞壁の主要成分の概念図
木材及び木質材料学 第4回
5
青：セルロースの集合
緑：ヘミセルロースの概念
背景：リグニン等を含む
成分は独立した層ではない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 6
セルロースの集合と支持
木材及び木質材料学 第4回
6
長い分子鎖が集合して、ミクロフィブリルを形成する
分子間の相互作用と配向が、細胞壁の引張りへの抵抗に関わる
規則性の高い部分と、水が近付きやすい部分がある
セルロースにもOH基があり、水との相互作用をもつ
細胞壁を「水を吸う成分」と「吸わない成分」に二分しない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第4回
7
成分 | 構造・役割の手掛かり
セルロース | 微細な繊維状構造と配向
ヘミセルロース | 壁中で組み合わさる多糖類
リグニン | 高分子の複合体としての壁の性質
抽出成分など | 色・におい・耐久性等。ここでは補足
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 8
演習1 成分の質量割合
木材及び木質材料学 第4回
8
全乾試料100 gに、セルロース45 g・ヘミセルロース25 g・リグニン25 gを含む
① 三主要成分の質量と質量百分率を求める
② 同じ組成の全乾試料が240 gなら、セルロースは何gか
③ その他5 gには、どのような成分が考えられるか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 9
演習1の解説 割合と全乾質量
木材及び木質材料学 第4回
9
① 三主要成分は95 gで、全乾質量の95％
② 240×0.45＝108 g
③ 抽出成分、無機分など
樹種や部位で組成が違うため、実際の資料では全乾質量基準かも確認する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 10
ヘミセルロースとリグニンの役割
木材及び木質材料学 第4回
10
ヘミセルロースは、セルロースなどと相互作用して壁の構造を支える
水が近付きやすいOH基があり、吸放湿や壁の変形と関わる
リグニンは細胞間の結合や細胞壁の剛性に関わる
細胞壁は、配向した繊維と周囲の成分が協調する複合体
S1・S2・S3が、それぞれ別の一成分だけでできているわけではない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 11
細胞壁の層構造
木材及び木質材料学 第4回
11
内腔
一次壁：外側の茶色
S1：青 S2：緑 S3：紫
内側は細胞内腔（白）
層の厚さは模式的
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 12
成分と水と劣化のつながり
木材及び木質材料学 第4回
12
細胞壁のOH基などに水が相互作用し、吸湿や膨潤が生じる
水分状態は、成分間の相互作用や変形しやすさにも影響する
腐朽菌による多糖類・リグニンの分解は、壁の機能を変える
抽出成分に耐朽性への寄与があっても、使用環境の影響は残る
構造の説明を、強度・乾燥・生物劣化の学習へつなぐ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 13
演習2 細胞壁を説明する比喩
木材及び木質材料学 第4回
13
鉄筋コンクリートの比喩で、壁を説明する
繊維・周囲の成分・配向を対応させる
比喩で説明できる点／できない点を分ける
層名と成分名を、一対一に割り当てない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 14
演習2の解説 細胞壁を説明する比喩
木材及び木質材料学 第4回
14
繊維と周囲の成分を分ける比喩は有用
実際の相互作用や吸湿を、比喩だけで決めない
木材は、階層構造をもつ複合体として捉える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 15
中学生に伝える細胞壁の説明
木材及び木質材料学 第4回
15
細胞壁は、細い繊維状の構造と周囲の成分が組み合わさっている
配向した構造が、力の向きによる違いに関係する
壁の成分と水の相互作用が、吸湿や寸法変化に関係する
活動案：比喩が説明できる点と、追加説明が必要な点を一つずつ示す
教科書の接点：材料の組織・成分と性質／A(1)ア
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 16
確認問題
木材及び木質材料学 第4回
16
① ミクロフィブリルの主成分は何か
② S1・S2・S3は、三成分の名前か
③ 抽出成分だけで耐久性を決められるか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 17
要点の整理
木材及び木質材料学 第4回
17
主要三成分と、配向・層構造を対応させる
強度・水分・劣化を理解する背景にする
次は、Eと強度を数値から区別する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 18
課題A1と復習の整理
木材及び木質材料学 第4回
18
今回までのまとまりを、課題A1「構造と成分」で整理する
講義資料と文献を参照し、回答IDごとに記入する
基本70点・発展30点。途中式、単位、根拠を残す
調べ学習では、出典の該当箇所と自分の判断を分けて記す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 19
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第3章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 PDF3～5頁
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第4回
19
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf