## Slide 1
第7回 密度と比重
木材及び木質材料学 第7回
1
木材の物理：密度と比重
密度と比重を単位と定義で区別し、質量・体積の含水状態を指定して比較する。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第7回
2
木材には、細胞壁と空隙がある
水の量で質量が変わり、体積も変わりうる
密度を比較するには、状態を決める
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第7回
3
密度ρ＝質量m/体積V。木材の外形体積には細胞内腔などの空隙も含む
比重G＝ρ/ρ水。同じ単位の密度同士を割るので無次元
細胞壁物質の密度は、空隙を含む木材全体の密度より高い
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 4
密度と単位換算
木材及び木質材料学 第7回
4
密度ρ＝質量m/体積V。木材の外形体積には細胞内腔などの空隙も含む
1 g＝10⁻³ kg、1 cm³＝10⁻⁶ m³
したがって1 g/cm³＝1,000 kg/m³
同じ体積を比べると、密度の高い方が重い
樹種だけでなく、水の量と体積の基準状態も指定する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 5
壁物質と空隙
木材及び木質材料学 第7回
5
壁物質と空隙を区別
空隙を含む見掛け密度
水の量と状態を確認
密度を強度値と同一視しない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 6
比重は基準密度との比
木材及び木質材料学 第7回
6
比重G＝ρ/ρ水。同じ単位の密度同士を割るので無次元
基準水の密度を1.00 g/cm³とすると、g/cm³の密度と比重の数値が一致
0.50 g/cm³＝500 kg/m³の木材は、この基準では比重0.50
木材では、全乾・気乾・基本などの質量と体積の組合せも区別する
英語資料のspecific gravityは、分子と分母の状態を確かめて読む
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第7回
7
測定量 | 試料Aのモデル値 | 状態
質量 | 50 g | 絶乾
体積 | 100 cm³ | 絶乾
体積 | 110 cm³ | 飽水
基準水密度 | 1.00 g/cm³ | 本演習の指定値
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 8
全乾密度と気乾密度と基本密度
木材及び木質材料学 第7回
8
全乾密度ρ₀＝全乾質量m₀/全乾体積V₀
気乾密度ρu＝その含水率の質量mu/そのときの体積Vu
基本密度ρb＝全乾質量m₀/飽水時体積V飽
水が加わると質量だけでなく、細胞壁の膨潤により体積も変わる
比較表には数値だけでなく、質量・体積の状態を併記する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 9
演習1 全乾密度と基本密度
木材及び木質材料学 第7回
9
表から全乾密度と基本密度を求める
それぞれkg/m³へ換算する
対応する比重を求める
二つの値が違う理由を、分母から説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 10
演習1の解説 全乾密度と基本密度
木材及び木質材料学 第7回
10
全乾密度 = 50/100 = 0.500 g/cm³ = 500 kg/m³
基本密度 = 50/110 ≈ 0.455 g/cm³ = 455 kg/m³
対応する比重は0.500、約0.455
分母の体積の状態が違うため
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 11
質量と体積の基準状態
木材及び木質材料学 第7回
11
絶乾体積
飽水時体積
分子：絶乾質量 m₀
分母：指定した体積
体積の状態を混ぜない
寸法比は模式的
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 12
木材の密度と空隙率
木材及び木質材料学 第7回
12
細胞壁物質の密度は、空隙を含む木材全体の密度より高い
全乾モデルで壁物質密度を1.50 g/cm³とすると、ρ₀＝(1−P)ρ壁
Pは全乾外形体積に対する空隙体積の割合
ρ₀＝0.50 g/cm³なら、P＝1−0.50/1.50＝約0.667
空隙は水や薬液の移動、軽さ、断熱などを考える手掛かりになる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 13
演習2 気乾状態の密度
木材及び木質材料学 第7回
13
同じ試料Aが、気乾状態では質量60 g・体積105 cm³だった
① 気乾密度を求め、全乾密度との違いを説明する
② 含水率＝100×(その時の質量−全乾質量)/全乾質量として計算する
③ この試料の履歴が分からず、気乾密度の値だけがあれば、含水率を特定できるか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 14
演習2の解説 質量と体積の変化
木材及び木質材料学 第7回
14
気乾密度＝60/105＝約0.571 g/cm³＝571 kg/m³
全乾状態50 g・100 cm³に比べ、質量も体積も増えている
この同じ試料の全乾質量が分かるので、含水率は100×(60−50)/50＝20％
密度の数値だけからは、水の質量と壁・空隙の割合を分離できない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 15
同じ大きさの木片を比べる
木材及び木質材料学 第7回
15
同じ外形寸法の木片を持ち比べ、質量を測定する
密度へ換算し、体感した重さの違いを説明する
記録欄：寸法、質量、樹種、保管環境や含水状態
発問：重い試料は、水が多いのか、壁の割合が高いのか
教科書の接点：同じ大きさの材料の重さ／A(1)ア
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 16
確認問題
木材及び木質材料学 第7回
16
① 比重にkg/m³を付けるか
② 基本密度の分子は何か
③ 測定状態不明の密度を比較してよいか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 17
要点の整理
木材及び木質材料学 第7回
17
密度は単位付き、比重は基準との比
全乾・気乾・基本の定義を分ける
次は、含水率から水の量を扱う
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 18
復習と次の学習
木材及び木質材料学 第7回
18
絶乾質量80 g、全乾体積160 cm³、飽水体積180 cm³
全乾密度・基本密度・基本比重を求める
発展：壁物質の比重1.50のモデルで空隙を考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 19
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第4章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第7回
19
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf