## Slide 1
第15回 技術科への統合
木材及び木質材料学 第15回
1
統合：構造・性能を技術科の授業へ
木材・木質材料の選択理由を説明し、中学校50分授業の観察・比較・評価へ結び付ける。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第15回
2
木材と木質材料を、構造・状態・製法で説明
値の比較では、方向・単位・条件をそろえた
最後は、生徒が確かめられる授業へ組み立てる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第15回
3
多孔質：壁と空隙の割合から、密度や水の移動を説明する
目標例：二つの材料を用途に照らして比べ、採用理由を説明できる
期末テストの代わりに、4回の課題でまとまりごとの理解を確かめる
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 4
科学的な理解を材料選択へ結ぶ
木材及び木質材料学 第15回
4
多孔質：壁と空隙の割合から、密度や水の移動を説明する
異方性：細胞とミクロフィブリルの配向から、方向差を説明する
水分：細胞壁中の水から、寸法・変形・劣化条件へつなぐ
木質材料：要素と配向・接着から、調整した性能を説明する
用途の条件に照らし、複数の根拠を用いて材料を選ぶ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 5
構造から授業の説明へ
木材及び木質材料学 第15回
5
構造・成分
物性・加工
選択・利用
方向・状態・寸法・荷重をそろえ、根拠を確かめる
観察と予想、データと計算、説明の改訂
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 6
学習目標と評価する説明
木材及び木質材料学 第15回
6
目標例：二つの材料を用途に照らして比べ、採用理由を説明できる
根拠の例：繊維方向、厚さとたわみ、水への対応、接合方法
提出物の例：比較表、選択した案、追加確認する条件
基本達成：一つの性質を用途へ正しく結び付ける
十分達成：条件の兼ね合いと不足情報を含めて判断する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 7
50分授業の構成例：断面とたわみ
木材及び木質材料学 第15回
7
時間 | 生徒の活動 | 確認する理解・記録
0～8分 | 2形状のたわみを予想 | 支点間距離・断面積・材料を確認
8～25分 | 同じ荷重で比較・記録 | 幅と高さ、たわみ、荷重を表に残す
25～40分 | 棚板の向きと支持を選ぶ | 観察結果を選択理由に結び付ける
40～50分 | 説明を共有し、改訂する | 条件と根拠を出口カードに記す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 8
演習1 学習目標の書き換え
木材及び木質材料学 第15回
8
学習目標：「木材の特徴を知る」
活動：「板を自由に曲げて感想を書く」
この案に不足する条件と評価を挙げる
中学生が確かめられる目標へ書き直す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 9
演習1の解説 学習目標の書き換え
木材及び木質材料学 第15回
9
方向・寸法・支え方・荷重等の比較条件を指定
同じ断面積の2形状を図示し、たわみを比較
「条件をそろえ、違いを構造やIで説明できる」
過大な荷重や破壊を前提にしない活動にする
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 10
観察から改善までの学習
木材及び木質材料学 第15回
10
観察：表面と端面を比べ、木材・木質材料の構成を読む
比較：形や方向を一つずつ変え、結果を根拠付きで記録する
選択：用途に合う材料・寸法・接合を、理由とともに提案する
試作と評価：加工結果や使用時の振る舞いから、選択を見直す
50分の一授業では、この流れのどこを確かめるかを絞る
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 11
授業で集める記録と評価
木材及び木質材料学 第15回
11
予想：どちらがたわみにくいかを、寸法と向きを添えて書く
比較：同じ荷重・支点間距離で、たわみを測って表にする
説明：結果を断面の高さと対応させ、棚板の向きを提案する
基本達成：比較条件を示し、測定結果を理由に一つの案を選べる
十分達成：誤差や材料のばらつき、追加で確かめる条件にも触れる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 12
課題と評価と学び直し
木材及び木質材料学 第15回
12
期末テストの代わりに、4回の課題でまとまりごとの理解を確かめる
A1は構造と成分、A2は力と変形、A3は密度・水・劣化
A4は木質材料の選択と、中学校50分授業の構想
各課題は基本70点・発展30点。式・単位・出典・理由を残す
返却された回答IDを手掛かりに、説明や計算を修正する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 13
演習2 授業案の相互検討
木材及び木質材料学 第15回
13
指導計画を交換し、活動と目標の対応を確認
条件の不足、科学的な誤り、時間配分を指摘
生徒が残す記録と、評価基準を照合する
根拠が変わった点を示し、計画を改訂する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 14
演習2の解説 授業案を改善する観点
木材及び木質材料学 第15回
14
目標・比較活動・提出物・評価基準が、同じ理解を確かめているか
三方向と三断面、弾性率と強度を混同していないか
50分に準備・測定・片付けを含め、説明を書き直す時間を確保する
大学で扱ったIの計算は教員側の根拠とし、生徒の観察結果へ結び付ける
修正前と修正後の案を残し、変更した条件と理由を説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 15
ICTで比較の根拠を残す
木材及び木質材料学 第15回
15
画像：木口・端面・加工面を同じ方向で記録する
表計算：単位と測定条件を残し、密度や変形を比較する
共有：採用案と不採用案の理由を、データと対応させる
振り返り：初めの予想が変わった箇所と、その根拠を示す
教科書の接点：問題発見・設計・製作・評価と改善／A(1)～(3)／Dとの横断
Notes: 参考資料
画像：木口・端面・加工面を同じ方向で記録する
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 16
確認問題
木材及び木質材料学 第15回
16
① 多孔質・異方性から、それぞれ性質を説明
② 木質材料の配向と、採用条件を説明
③ 自分の説明が変わった点を一つ示す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 17
要点の整理
木材及び木質材料学 第15回
17
観察・計算・加工を、根拠ある説明でつなぐ
条件を指定し、材料選択と授業計画を改訂
自分の授業で、生徒のどんな説明を確かめるか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 18
課題A4と学習の振り返り
木材及び木質材料学 第15回
18
木質材料の構成、EIと質量の比較、製品調査を課題A4で整理する
50分授業の目標・時間配分・活動・評価を対応させる
未確認の性能は、確認方法とともに示す
初めの予想から、どの根拠によって説明が変わったかを残す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 19
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第3章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第15回
19
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

## Slide 20
参考資料と調べ学習
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 PDF3～5頁
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第15回
20
Notes: 参考資料
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf